## Slide 1
计算机组成原理习题

## Slide 2
一、计算机系统概论

## Slide 3
（’13）12. 某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示。
该机的MIPS数是
A．100 B.200 C.400 D.600
Notes: C

## Slide 4
二、运算方法和运算器

## Slide 5
（’12）14．float类型（即IEEE754单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是 。
A．2126-2103 B．2127-2104 C．2127-2103 D．2128-2104
（’09）． 一个C语言程序在一台32位机上运行。程序中定义了三个变量x， y和z，其中x和z为int型，y为short型。当x＝127，y＝ －9时，执行赋值语句z＝x＋y后，x，y和z的值分别是（）。
A x＝0000007FH， y＝FFF9H， z＝00000076H
B x＝0000007FH， y＝FFF9H， z＝FFFF0076H
C x＝0000007FH， y＝FFF7H， z＝FFFF0076H
D x＝0000007FH， y＝FFF7H， z＝00000076H
Notes: D D

## Slide 6
（09）浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。
设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5位和7位（均含2位符号位）。若有两个数X＝27×29/32， Y＝27×5/8，则用浮点加法计算X＋Y的最终结果是（）。
A 00111 1100010 B 00111 0100010
C 01000 0010001 D 发生溢出
(10)13．假定有4个整数用8位补码分别表示为r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H。若将运算结果存放在一个8位寄存器中，则下列运算会发生溢出的是
A．r1×r2 B．r2×r3 C．r1×r4 D．r2×r4
Notes: D B

## Slide 7
(10)14．假定变量i、f和d的数据类型分别为int、float和double（int用补码表示，float和double分别用IEEE 754单精度和双精度浮点数格式表示），已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在32位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是
I．i == (int) (float) i II．f == (float) (int) f
III．f == (float) (double) f IV．(d+f) - d == f
A．仅I和II B.仅I和III C.仅II和III D.仅III和IV
(11)13.float 型数据通常用IEEE754 单精度浮点数格式表示如编译器将float 型变量x 分配在一个32 位浮点寄存器FR1 中，且x =-8.25，则FR1 的内容是
A.C104 0000H B.C242 0000H C.C184 0000H D.C1C2 0000H

## Slide 8
（13）13. 某数采用IEEE 754单精度浮点数格式表示为C640 0000H，则该数的值是
A．-1.5×213 B．-1.5×212
C．-0.5×213 D．-0.5×212
（13）14. 某字长为8位的计算机中，已知整型变量x、y的机器数分别为 [x]补=11110100， [y]补=10110000，若整型变量z=2*x+y/2，则z的机器数为
A. 1 1000000 B. 0 0100100 C. 1 0101010 D. 溢出

## Slide 9
（14）13．若x=103，y=-25，则下列表达式采用8位定点补码运算实现时，会发生溢出的是 。
A．x+y B．-x+y C．x-y D．-x-y
（14）14．float型数据据常用IEEE754单精度浮点格式表示。假设两个float型变量x和y分别存放在32位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0 0000H，则x和y之间的关系为 。
A．x<y且符号相同 B．x<y且符号不同
C．x>y且符号相同 D．x>y且符号不同

## Slide 10
三、内部存储器

## Slide 11
（09） 某计算机的Cache共有16块，采用2路组相连映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是（ ）。
A 0 B 2 C 4 D 6
（09）某计算机主存容量为64KB，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2K×8位的ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（ ）。
A 1，15 B 2，15 C 1，30 D 2，30

## Slide 12
(10)15．假定用若干个2 K×4位的芯片组成一个8 K×8位的存储器，则地址0B1FH所在芯片的最小地址是
A．0000H B．0600H C．0700H D．0800H
(10)16．下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是
I．RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器
II．RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问
III．RAM和ROM都可用作Cache
IV．RAM和ROM都需要进行刷新
A．仅I和II B．仅II和III C．仅I、II和IV D．仅II、III和IV

## Slide 13
(10)17．下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是
A．TLB未命中、Cache未命中、Page未命中
B．TLB未命中、Cache命中、Page命中
C．TLB命中、Cache未命中、Page命中
D．TLB命中、Cache命中、Page未命中

## Slide 14
44.（12分）某计算机的主存地址空间大小为256 MB，按字节编址。指令Cache和数据Cache分离，均有8个Cache行，每个Cache行大小为64 B，数据Cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其伪代码如下所示：

## Slide 15
假定int类型数据用32位补码表示，程序编译时i, j, sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首地址为320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。
（1）若不考虑用于Cache一致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache的总容量为多少？
（2）数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache行号分别是多少（Cache行号从0开始）？
（3）程序A和B的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

## Slide 16
(11)14.下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是B
A.EPROM B.CDROM
C.DRAM D.SRAM
(11)44.某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为16MB，主存（物理）地址空间大小为1MB，页面大小为4KB；Cache 采用直接映射方式，共8 行；主存与Cache之间交换的块大小为32B系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache 的部分内容分别如题44-a 图，题44-b 所示，（图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式）请回答下列问题：

## Slide 17
（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位？哪几位表示页框号（物理页号）？
（2）使用物理地址访问Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置
（3）虚拟地址001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache 命中？要求说明理由
（4）假定为该机配置一个4 路组相联的TLB，该TLB 共可存放8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题44-c 图所示，则此时虚拟地址024BACH 所在的页面是否在主存中？要求说明理由

## Slide 19
（12）15．某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定int型和short型长度分别为32位和16位，并且数据按边界对齐存储。某C语言程序段如下：
struct{
int a; char b; short c; } record;
record.a=273;
若record变量的首地址为0xC008，则地址0xC008中内容及record.c的地址分别为 。
A. 0x00、0xC00D B. 0x00、0xC00E
C. 0x11、0xC00D D. 0x11、0xC00E

## Slide 20
（12）16．下列关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是 。
A．信息可读可写，并且读、写速度一样快
B．存储元由MOS管组成，是一种半导体存储器
C．掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器
D．采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器
（12）17．假设某计算机按字编址，Cache有4个行，Cache和主存之间交换的块大小为1个字。若Cache的内容初始为空，采用2路组相联映射方式和LRU替换策略。访问的主存地址依次为0,4,8,2,0,6,8,6,4,8时，命中Cache的次数是 。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

## Slide 21
（13）16. 某计算机主存地址空间大小为256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为4GB，采用页式存储管理，页面大小为4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有4个页表项目，内容如下表所示
则对虚拟地址03FF F180H进行虚实地址变换的结果是
A. 015 3180H B. 003 5180H
C. TLB缺失 D. 缺页

## Slide 22
（14）15. 某容量为256M的存储器，由若干4M*8位的DRAM芯片构成，该DRAM芯片的地址引脚和数据引脚总数是：
A 19 B 22 C 30 D 36
（14）16. 采用指令Cache与数据Cache分离的主要目的是
A 减低Cache的缺失损失
B 提高Cache的命中率
C 减低CPU平均访问时间
D 减少指令流水线资源冲突

## Slide 23
四、指令系统

## Slide 24
（09）某机器字长16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字节，第二字节为相对位移量字节。假定取指令时，每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是（ ）。
A 2006H B 2007H C 2008H D 2009H
(10)18．下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是
A．存储器地址寄存器（MAR） B．程序计数器（PC）
C．存储器数据寄存器（MDR） D．指令寄存器（IR）

## Slide 25
(11)15.某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4M x 8 位的RAM 芯片组成32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器MAR 的位数至少是
A.22 位 B.23 位 C.25 位 D.26 位
(11)16.偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是
A.间接寻址 B.基址寻址
C.相对寻址 D.变址寻址

## Slide 26
(11)17.某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF 和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是
A. CF +OF =1 B. SF + ZF = 1
C. CF + ZF = 1 D. CF + SF = 1
（12）18．某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有33个微命令，构成5个互斥类，分别包含7、3、12、5和6个微命令，则操作控制字段至少有 。
A. 5位 B. 6位 C. 15位 D. 33位

## Slide 27
（14）17. 某计算机有16个通用寄存器，采用32位定长指令字操作码字段（含寻址方式位）为8位，Store指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式，若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store指令中偏移量的取值范围是
A -32768~+32768 B -32767~+32768
C -65536~+65535 D -65535~+65536
（14）44.某程序中有有如下循环代码段:p“for(i=0;i<N;i++)sum+=A[i];”。假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中。常量N在寄存器R6中，数组A的首地址在寄存器R3中，程序段P起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如题44表所示

## Slide 28
执行上述代码的计算机M采用32位定长指令字，其中分支指令Bne采用如下格式，
Op为操作码：Rs和Rd为寄存器编号：OFFSET为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由

## Slide 29
（1）M的存储器编址单位是什么？
（2）已知sll指令实现左移功能，数组A中每个元素占多少位？
（3）题44表中bne指令的OFFSET字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，当前PC内容为bne指令地址，通过分析题44表中指令地址和bne指令内容，推断出bne指令的转移目标地址计算公式。
（4）若M采用如下“按序发射、按序完成”的5级指令流水线：IF(取指)、ID(译码及取数)、EXE(执行)、MEM(访存)、WB(写回寄存器)，且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3个时钟周期阻塞，则P中那些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令1的执行不会因为与指令5的数据相关而发生阻塞？

## Slide 30
五、中央处理机

## Slide 31
（09）冯?诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是（）。
A 指令操作码的译码结果 B 指令和数据的寻址方式
C 指令周期的不同阶段 D 指令和数据所在的存储单元
（09）下列关于RISC的叙述中，错误的是（ ）。
A RISC普遍采用微程序控制器
B RISC大多数指令在一个时钟周期内完成
C RISC的内部通用寄存器数量相对CISC多
D RISC的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC少

## Slide 32
(09) 某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns、60ns，则该计算机的CPU时钟周期至少是（ ）。
A 90ns B 80ns C 70ns D 60ns
(09)． 相对于微指令控制器、硬布线控制器的特点是（ ）。
A 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
B 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
D指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

## Slide 33
(10) 12．下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是
I．提高CPU时钟频率 II．优化数据通路结构
III．对程序进行编译优化
A．仅I和II B．仅I和III C．仅II和III D．I、II和III
(10)19．下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是
A．数据旁路（转发） B．数据相关
C．条件转移 D．资源冲突

## Slide 34
(10)43．（11分）某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128 KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：
15 12 11 6 5 0
OP Ms Rs Md Rd
源操作数 目的操作数
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式定义如下：
Ms / Md 寻址方式 助记符 含义
000B 寄存器直接 Rn 操作数=(Rn)
001B 寄存器间接 (Rn) 操作数=((Rn))
010B 寄存器间接、自增 (Rn)+ 操作数=((Rn)), (Rn)+1→Rn
011B 相对 D(Rn) 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注：（x）表示存储器地址x或寄存器x的内容。

## Slide 35
请回答下列问题：
（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？
（2）转移指令的目标地址范围是多少？
（3）若操作码0010B表示加法操作（助记符为add），寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，地址5678H中的内容为1234H，则汇编语句“add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

## Slide 36
(11)18.下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是
I. 指令格式规整且长度一致 II. 指令和数据按边界对齐存放
III. 只有Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问
A.仅I、II B.仅II、III
C.仅I、III D.I、II、III
19.假定不采用Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态，则在下列有关指令执行的叙述中，错误的是
A. 每个指令周期中CPU 都至少访问内存一次
B. 每个指令周期一定大于或等于一个CPU 时钟周期
C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

## Slide 37
(12)12．假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100秒，其中90秒为CPU时间，其余为I/O时间。若CPU速度提高50%，I/O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是 。
A．55秒 B．60秒 C．65秒 D．70秒

## Slide 38
（12）43．假定某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4，平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线宽带为32位。请回答下列问题。
1）该计算机的MIPS数是多少？平均每秒Cache缺失的次数是多少？在不考虑DMA传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足CPU的访存要求？
2）假定在Cache缺失的情况下访问主存时，存在0.0005%的缺页率，则CPU平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时DMA传送采用周期挪用方式，磁盘I/O接口的数据缓冲寄存器为32位，则磁盘I/O接口平均每秒发出的DMA请求次数至少是多少？
3）CPU和DMA控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

## Slide 39
4）为了提高性能，主存采用4体低位交叉存储模式，工作时每1/4个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

## Slide 40
（12）44．某16位计算机中，带符号整数用补码表示，数据Cache和指令Cache分离。题44表给出了指令系统中部分指令格式，其中Rs和Rd表示寄存器，mem表示存储单元地址，（x）表示寄存器x或存储单元x的内容。
该计算机采用5段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

## Slide 41
1）若int型变量x的值为-513，存放在寄存器R1中，则执行指令“SHL R1”后，R1的内容是多少？（用十六进制表示）
2）若某个时间段中，有连续的4条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这4条指令所需的时钟周期数为多少？
3）若高级语言程序中某赋值语句为x=a+b，x、a和b均为int型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]和[b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。
则这4条指令执行过程中，I3的ID段和I4的IF段被阻塞的原因各是什么？

## Slide 42
4）若高级语言程序中某赋值语句为x=x*2+a，x和a均为unsigned int类型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题44图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。
（13）18、某CPU主频为1.03GHz，采用4级指令流水线，每个流水段的执行需要1个时钟周期，假设CPU执行了100条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为
A、0.25× 109 条令/秒 B、0.97× 109 条指令/秒
C、1.0× 109 条令/秒 D、1.03× 109 条指令/秒

## Slide 43
（13）43. .（9分）某32位计算机，CPU主频为800 MHz，Cache命中时的CPI为4，Cache块大小为32字节；主存采用8体交叉存储方式，每个体的存储字长为32位、存储周期为40ns；存储器总线宽度为32位，总线时钟频率为200 Mhz，支持突发传送总线事物。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送32字节，传送地址或32位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。
（1）CPU和总线时钟周期各为多少？总线带宽（即最大数据传输率）为多少？
（2）Cache缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？
（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？
（4）若程序BP执行过程中，共执行了100条指令，平均每条指令需进行1.2次访存，Cache缺失率为5%，不考虑替换等开销，则BP的CPU执行时间是多少？

## Slide 44
（14）18. 某计算机采用微程序控制器，共有32条指令，公共的取指令微程序包含2条微程序，各指令对应的微程序平均由4条微指令组成，采用断定法（下址字段法）确定下条微指令的地址，则微指令中下址字段的位数至少是：
A 5 B 6 C 8 D 9

## Slide 45
六、总线系统

## Slide 46
(09)假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是（ ）。
A 10MBPs B 20MBPs C 40MBPs D 80MBPs
(10)20．下列选项中的英文缩写均为总线标准的是
A．PCI、CRT、USB、EISA B．ISA、CPI、VESA、EISA
C．ISA、SCSI、RAM、MIPS D．ISA、EISA、PCI、PCI-Express
(10)22．假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜色深度为24位，帧频为85 Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为
A．245 Mbps B．979 Mbps C．1 958 Mbps D．7 834 Mbps
Notes: B D D

## Slide 47
(11)20.在系统总线的数据线上，不可能传输的是
A.指令 B.操作数
C.握手（应答）信号 D.中断类信号
（12）19．某同步总线的时钟频率为100MHz，宽度为32位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输128位数据所需要的时间至少是 。
A. 20ns B. 40ns C. 50ns D.80ns
20．下列关于USB总线特性的描述中，错误的是 。
A. 可实现外设的即插即用和热拔插
B. 可通过级联方式连接多台外设
C. 是一种通信总线，连接不同外设
D. 同时可传输2位数据，数据传输率高
Notes: C C

## Slide 48
（12）21．下列选项中，在I/O总线的数据线上传输的信息包括 。
Ⅰ．I/O接口中的命令字
Ⅱ．I/O接口中的状态字
Ⅲ．中断类型号
A．仅Ⅰ、Ⅱ B．仅Ⅰ、Ⅲ C．仅Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
（13）19、下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O接口）之间互连的接口标准是
A、PCI B、USB C、AGP D、PCI-Express
（14）19．某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据(上升沿和下降沿各传送一次数据)，该总线的最大数据传输率(总线带宽)是 。
A．132 MB/s B．264 MB/s C．528 MB/s D．1056 MB/s
Notes: D B C

## Slide 49
（14）20. 一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为 。
A. 并行传输 B.串行传输 C.突发传输 D.同步传输
（14）21.下列有关I/O借口的叙述中错误的是：
A. 状态端口和控制端口可以合用同一寄存器
B. I/O接口中CPU可访问寄存器，称为I/O端口
C. 采用独立编址方式时，I/O端口地址和主存地址可能相同
D. 采用统一编址方式时，CPU不能用访存指令访问I/O端口
Notes: C D

## Slide 50
七、外围设备

## Slide 51
（13）20、下列选项中，用于提高RAID可靠性的措施有
Ⅰ. 磁盘镜像 Ⅱ. 条带化 Ⅲ. 奇偶校验 Ⅳ.增加Cache机制
A. 仅Ⅰ、Ⅱ B、仅Ⅰ、Ⅲ
C．仅Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ D、仅Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
（13）21、某磁盘的转速为10 000转/分，平均寻道时间是6ms，磁盘传输速率是20MB/s，
磁盘控制器延迟为0.2ms，读取一个4KB的扇区所需的平均时间约为
A．9ms B. 9.4ms C．12ms D. 12.4ms
Notes: B

## Slide 52
八、输入输出系统

## Slide 53
(09)下列选项中，能引起外部中断的事件是（ ）。
A 键盘输入 B 除数为0
C 浮点运算下溢 D 访存缺页
(09)23． 单处理器系统中，可并行的是（ ）。
I． 进程与进程 II． 处理器与设备 III． 处理器与通道 IV． 设备与设备
A I，II和III B I，II和IV
C I， III和IV D II， III和IV
(10)21．单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是
I．保护现场 II．开中断 III．关中断 IV．保存断点
V．中断事件处理 VI．恢复现场 VII．中断返回
A．I→V→VI→II→VII B．III→I→V→VII
C．III→IV→V→VI→VII D．IV→I→V→VI→VII
Notes: A D A

## Slide 54
(11)22.某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A 的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期至少为500。在设备A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200 次，则CPU 用于设备A 的I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比至少是
A.0.02% B.0.05% C.0.20% D.0.50
（13）22、下列关于中断I/O方式和DMA方式比较的叙述中，错误的是
A．中断I/O方式请求的是CPU处理时间，DMA方式请求的是总线使用权
B．中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA响应发生在一个总线事务完成后
C．中断I/O方式下数据传送通过软件完成，DMA方式下数据传送由硬件完成
D．中断I/O方式适用于所有外部设备，DMA方式仅适用于快速外部设备
Notes: C D

## Slide 55
(09)43． 某计算机的CPU主频为500MHz，CPI为5（即执行每条指令平均需要5个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为0．5MBPs，采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。
（1）在中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少?
（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s时，改用DMA方式传送数据。假定每次DMA传送大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少?（假设DMA与CPU之间没有访存冲突）
Notes: 400加100时钟

## Slide 56
1）在中断方式下，每32位（4B）被中断一次，故每秒中断
0.5MB/4B=0.5*10^6/4=12.5*10^4(次)
要注意的是，这里是数据传输率，所以1MB=10^6B。因为中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间，且执行每条指令平均需5个时钟周期，所以，1秒内用于中断的时钟周期数为
（18+2）*5*12.5*10^4=12.5*10^6
((12.5*10^6)/(500*10^6))*100%=2.5%
（2）在DMA方式下，每秒进行DMA操作
5MB/5000B=5*10^6/5000=1*10^3次因为DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，所以1秒钟之内用于DMA操作的时钟周期数为
500*1*10^3=5*10^5
故在DMA方式下，占整个CPU时间的百分比是
（（5*10^5）/(500*10^6)）*100%=0.1%
(主频500MHz即每秒之内的时钟周期数为500*10^6)